## Slide 1: Robot-PBL 12班
1TE20106G | 久保俊介
1TE20134K | 黒川怜雄
1TE20137W | 柳鷹
1TE20145W | 瀧口諒久
1TE20169K | 金丸大輝
2022/04/28

## Slide 2: 目次
要求事項・担当割り
システム
工夫点・考察
行動制御部
ライントレース制御部
加速度制御部
通信制御部
まとめ・反省点
実演

## Slide 3: 1. 要求事項・担当割り

## Slide 4: 1. 要求事項・担当割り
スライド作成担当：全員
ライントレース制御部（反転する） 加速度センサ制御部 | 1TE20106G | 久保俊介
通信制御部 加速度センサ制御部 | 1TE20134K | 黒川怜雄
ライントレース制御部（ライントレースする、 停止線で停止する） | 1TE20137W | 柳鷹
通信制御部 | 1TE20145W | 瀧口諒久
行動制御部 | 1TE20169K | 金丸大輝

## Slide 5: 2. システム

## Slide 6: 2. システム
スライド作成担当：柳&黒川
救助車
自家用車
HELP!
HOLD ON THERE!

## Slide 7: 2. システム
スライド作成担当：柳
HELP!
HOLD ON THERE!
スタート(1)
ライントレースで移動(2)
衝突！停車(3)
救助依頼メッセージ通信(4)
スタート(5)
ライントレースで移動(6)
到着！停車(7)
救助信号、メッセージ通信(8)
反転(9)
反転(9)
ライントレースで戻る(10)
ライントレースで戻る(10)
到着！停止(11)
到着！停止(11)

## Slide 8: 3. 工夫点・考察

## Slide 9: 3. 工夫点・考察 ー行動制御部
基本的な形はアクティビティ図、サンプルプログラムを参考にして作成した。
ライントレースなどの関数のほとんどをvoid型で定義していたが、int型にして1または0を返すようにすることで、簡潔にコードを記述することができた。
救助車のライントレースをそのまま自家用車に適用すると、衝突を検知することが困難になったので、常に衝突を感知しながらライントレースする関数を自家用車に適用した。
スライド作成担当：金丸

## Slide 10: 3. 工夫点・考察 ーライントレース制御部
センサー（左、中央、右）白黒の2値による8通り（=2^3）の分岐を要求事項として設計しても…
様々なカーブの半径や曲がり角に対応する左右の移動量の差の調整
速度とセンサ感度の調整
→テストを何度も繰り返すことで解消
スライド作成担当：柳
Notes: タイムアタックのため速度はあげたほうがよい。しかしその分ラインを感知する時間が減るため、なるべく黒を感知するように感度を落とさないといけない。落としすぎると走らない。

## Slide 11: 3. 工夫点・考察 ーライントレース制御部
速い速度で転回に近いカーブ・曲がり角にも対応できるように、繰り返しの中でセンサが前回読んだ値を記憶させ、その値と次に読んだ値が異なった場合（つまりラインが曲がり始めたとき、車で言うとハンドルを切り始めたとき）は速度を落とすように設計
スライド作成担当：柳
Notes: 特にコースCの角と、停止線に斜めに止まれるような調整

## Slide 12: 3. 工夫点・考察 ーライントレース制御部（反転）
停止した状態から後退し、真ん中のセンサーが再び黒線を検知するまで回転するのを一つの機能として実装
自家用車の反転と救助車の反転で分けて設計 回転前の検知のタイミングがバック後と前で異なる
回転方向は右と左のセンサーのうち黒線を検知していない方（左のセンサーが検知していない場合は左回転）
真ん中のセンサーが黒線を検知するした状態で反転終了とすることで、車体が黒線に重なり、その後のライントレースへの移行が円滑に
スライド作成担当：久保
Notes: 停止した状態から後退し、真ん中のセンサーが再び黒線を検知するまで回転するのを一つの機能として実装
自家用車の反転と救助車の反転で分けて設計
回転前の検知のタイミングがバック後と前で異なる
回転方向は右と左のセンサーのうち黒線を検知していない方（左のセンサーが検知していない場合は左回転）
真ん中のセンサーが黒線を検知するした状態で反転終了とすることで、車体が黒線に重なり、その後のライントレースへの移行が円滑に
元は回転の方向に合わせたセンサーが黒線を検知して終了としていたが、真ん中に変更（左が黒線を検知していない場合、左が検知するまで左回転させていた）
左と右の両方が黒線を検知していなかった場合は左回転

## Slide 13: 3. 工夫点・考察 ー加速度制御部
ラインに垂直に置かれた障害物との衝突時と、斜めに置かれた障害物との衝突時やカーブでの減速時に分けて二つの衝突検知を実装
前者では、指定した速度の－80倍以下の加速度を検知したときに停止 後者では、加速度の絶対値が500以下が20回連続したときに停止
前者の手法のみでは、ライントレース時の減速による加速度の変化での誤検知と、カーブ上の障害物で停止がトレードオフになっていた
スライド作成担当：久保
Notes: -60倍から-100倍辺りがよい閾値（経験則）

## Slide 14: 3. 工夫点・考察 ー通信制御部
#define is_server 1
if (is_server){
//サーバー側の処理
}else{
//クライアント側の処理
}
スライド作成担当：黒川
Notes: マクロを用いて、定数部分のみを書き換えることで、
サーバー側とクライアント側で分岐して、
それぞれのネットワーク初期設定を行えるようにしました。

## Slide 15: 3. 工夫点・考察 ー通信制御部
通信の確認中、ネットワーク連携の初期設定に20秒弱必要だと判明
リセットボタンだけでなく、衝撃を与えてスタートしてもよい
接続もZumo全体の初期設定に組み込み、ビープ音で接続確認
確認後、自家用車に軽い衝撃を与えてスタートできるようにし、時間短縮
スライド作成担当：瀧口
♪♪
♪♪
Notes: 実演時間の短さが評価されること、開始方法がリセットボタンだけでなく衝撃を与えてもよいこと
初期設定の変更については班全体に周知

## Slide 16: 4. まとめと反省

## Slide 17: 4. まとめ・反省
単体テストを終えても結合テストで問題が起こった
例えば、難易度の高いコースCで停止するためにライントレースでセンサ感度を修正したため、他の反転をする関数が上手く動かないなど。
通信の実装に膨大な時間がかかった、バッファの理解不足
Zumoの使用状況が渋滞した
スライド作成担当：全員

## Slide 18: 5. 実演